National Juin 2005					Correction			Calculatrice interdite

EXERCICE II. QUATRE SATELLITES TERRESTRES ARTIFICIELS PARMI
 BIEN D'AUTRES (5,5 POINTS)

1. Les premier satellite artificiel

1.1.

= G. 		avec  vecteur unitaire 	- radial (porté par la droite (OS))

- centripète (orienté de S vers O)

1.2. Dans un référentiel géocentrique considéré comme galiléen, en appliquant la deuxième loi de Newton au système {satellite}:  = mS .

G.  = mS .

G.  =

2. Les satellites artificiels à orbites circulaires

2.1. étude du mouvement du satellite Hubble dans un référentiel géocentrique

2.1.1. Pour un mouvement circulaire, on a  =  + , avec  vecteur unitaire tangent à la trajectoire et  vecteur radial et centripète.

D'après la seconde loi de Newton, le vecteur accélération a même sens et même direction que le vecteur . Ce qui impose  = 0, donc la valeur de la vitesse est constante.

2.1.2. On peut écrire  =  et en utilisant le résultat du 1.2. on obtient l'égalité suivante :

G. =

G. = v²

v =

2.1.3. Le satellite décrit son orbite, de périmètre 2((RT+h), en une durée égale à la période T de son mouvement.

v =

T =

T² =

T² =

T² = 		On retrouve la 3ème loi de Kepler: =

2.2. Cas d'un satellite géostationnaire

2.2.1. Un satellite géostationnaire est fixe par rapport à un référentiel terrestre. (référentiel terrestre: solide fixe par rapport au sol terrestre)

2.2.2.a. La figure 2 est incompatible avec la seconde loi de Newton:

Le vecteur accélération est dans le plan contenant l'orbite du satellite.

Or d'après la 2nde loi de Newton, le vecteur  possède le même sens
et la même direction que le vecteur ;

doit avoir pour direction la droite (OS), ce qui n'est pas le cas ici.

autre justification possible: Rappel mathématique un cercle est une ellipse

particulière dont les foyers sont confondus et situés au centre du cercle.

D'après la 1ère loi de Kepler (voir son énoncé au 3.1), le point O devrait être au centre de l'orbite du satellite. Cette loi n'est donc pas respectée sur cette figure 2.

2.2.2.b. La figure 1 est la seule trajectoire qui puisse correspondre au satellite géostationnaire. Le plan contenant l'orbite du satellite est le plan équatorial. Ainsi le satellite peut rester à la verticale d'un même lieu si sa période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre.

3. Les satellites artificiels à orbites elliptiques.

3.1. 1ère loi de Kepler :

### Si l'on considère un centre attracteur T (ex : la Terre ) et un satellite S soumis à l'interaction gravitationnelle, ce dernier décrit en l'absence de perturbations, une trajectoire elliptique, dont le centre attracteur occupe l'un des foyers.

### 3ème loi de Kepler:

### Le rapport du carré de la période de révolution T d'un satellite, autour d'un astre attracteur, au cube du demi-grand axe a de l’ellipse est constant. T²/a3 = Cte

### 3.2.

|  | O = centre de l'ellipse F et F' = Foyers 2a = grand axe a = demi-grand axe T centre d'inertie de la Terre A: 36000 km d'altitude P: 500 km d'altitude |
| --- | --- |

3.3. Les deux aires hachurées sont égales. On remarque que dans un cas le satellite parcourt la longue distance HK, tandis que dans l’autre cas, il parcourt la petite distance MN.

D’après la loi des aires, ces distances inégales sont parcourues durant une même durée (.

Il est donc impossible que le satellite se déplace toujours à la même vitesse.

3.4. La vitesse est maximale en P et minimale en A.

4. Les missions des satellites artificiels.

4.1.

Ultraviolet	(mini = 400 nm		 (maxi = 800 nm	Infrarouge

4.2. ( =  d’où = 	alors 1 = 	et 2 =

1 =  =  =  = 0,75(1015 Hz	soit 7,5(1014 Hz

2 =  =  =  =  = 0,375(1015 = 3,75(1014 Hz

soit environ 3,8(1014 Hz.

4.3. Dans le vide la lumière se déplace à la célérité notée c, tandis que dans un autre milieu elle se déplace à la célérité V < c.

( = 		la fréquence  est constante, si la célérité V varie alors ( varie.

( dépend du milieu de propagation.

# Text boxes

O

Spoutnik 1

Terre

Satellite

O

S

T

A

P

( dans le vide

en nm

Spectre optique

T

O

M

N

H

K

P

A