09/2006  Antilles 	Exercice n°2 ( 5 points)	DÉCHarge d'un condensateur

Correction http://labolycee.org ©

  - Établissement de l'équation différentielle lors de la décharge

1.1. (0,125) D'après la loi d'additivité des tensions : uC + uR = 0.

1.2. (0,25) qA = C.uC

1.3. (0,25) L'intensité a été comptée positivement au cours de la charge du condensateur, lors de la décharge le courant change de sens, alors i est négative.

i =

remarque : dqA = qA(t+dt) – qA(t) < 0 car la charge portée par l'armature A diminue lors de la décharge. On retrouve bien i < 0.

En utilisant le 1.2., il vient i = .

C étant constante on a i =

1.4. D'après 1.1. 	uC + uR = 0

d'après la loi d'Ohm uR = R.i

uC + R.i = 0

d'après 1.3. 		uC + R.C = 0

(0,25)

Cette équation différentielle est bien de la forme ( uc +  = 0 avec ( = 		(0,125)

  - SOLUTION DE L'ÉqUAtiON DiffÉrentielle

2.1. (0,75) uc = Ae –(t	et

Exprimons tout d'abord  = = A= –A.(.e–(.t

Remplaçons l'expression obtenue dans l'équation différentielle

.A.e –(t – A.(.e–(.t = 0

A.e –(t (– () = 0

Cette égalité est vérifiée quel que soit t,

si A = 0 mais l'énoncé précise que A est une constante > 0 donc impossible

ou 	si – ( = 0		soit si ( = .

2.2. (0,25) à la date t = 0, on a uc(0) = U0 = 10 V

uC(0) = A.e–((0 = A

donc A = U0

A = 10 V.

2.3. (0,25) Lors de la décharge du condensateur, la tension uC à ses bornes décroît. La courbe 1 convient.

On peut aussi ajouter que seule la courbe 1 est en accord avec uC(0) = U0 = 10 V.

2.4. (0,125) ( = R.C

2.5. (0,325) ( = R.C

[(] = [R].[C]

D'après la loi d'Ohm uR = R.i, donc R = 		soit [R] =

D'après le 1.3. i = , donc C = i. 		soit [C] = [I].

[(] = .[I].

[(] = [T]	( est homogène à un temps.

Les deux méthodes conduisent à ( = 0,07 s.

2.7. (0,25) ( = R.C	donc C =

C = = 2(10–3 F = 2 mF

3.  INTENSITÉ DU COURANT

3.1. (0,25) On a établi précédemment dans le 1.3. i =

et dans le 2.1. et 2.2 uc = Ae –(t avec A = U0 et ( =  soit uC =

donc  =

finalement i =

3.2. (0,25) i(0) = I0 =

i(0) =  = – 0,30 A

3.3. (0,25) Seule la courbe 3 est en accord avec I0 < 0.

3.4. (0,125) à la date t = 0,50 s

i =

i(0,50) =  = –2(10–4 A = – 0,2 mA

3.5. (0,125) uC =

uC(0,50) = 10( = 8(10–3 V = 8 mV

3.6. La durée écoulée est supérieure à cinq fois la valeur de la constante de temps (, on trouve une valeur de uC très proche de zéro. On peut considérer que le condensateur est déchargé.

4. ÉNERGIE EMMAGASINÉE DANS LE CONDENSATEUR

4.1. (0,25) E = .C.uC²

qA = C.uC soit uC =

E = .C.  = .

4.2. (0,25) L'énergie emmagasinée à la date t = 0 s dans le condensateur C a pour expression : E = .C.U0²

Pour le condensateur C ' (avec C ' > C), on a E' = .C '. U0².

U0 étant constante, alors E' > E.

# Text boxes

uc

uR

R

C

A

B

i

i

2.6.(0,25)

La tangente à l'origine à la courbe uC(t) coupe l'axe des temps à la date t = (.

uC(() = U0.e–1

uC(() = 10 (0,37 = 3,7 V