Bac S 2017 Polynésie                 				Correction © http://labolycee.org

EXERCICE I : L’UNIVERS DU TÉRAHERTZ (6 points)

1. Térahertz et scanner.

1.1.1. Calculons l’énergie des photons en utilisant la relation de Planck-Einstein :

Remarque : les valeurs de E en Joules n’ont pas été arrondies (résultats intermédiaires).

1.1.2. L’énergie des photons correspondant aux rayons X est nettement supérieure à 10 eV : ce sont donc des rayonnements ionisants qui peuvent être nocifs pour l’organisme (si la quantité d’énergie totale reçue est élevée) tandis que l’énergie des photons correspondant aux rayons T est très inférieure à la valeur de 10 eV : les rayons T ne sont pas ionisants.

1.2.1. La relation reliant l’écart angulaire , la longueur d’onde  et la dimension  de l’ouverture (ou de l’obstacle) est : .

1.2.2. Si on considère que l’angle  est petit, alors les deux faisceaux diffractés vont se chevaucher et ne seront donc pas séparés à la sortie de la fente.

Schéma explicatif pour < :	VOIR l’animation https://www.geogebra.org/m/wgTrpD7J

Pour que les faisceaux soient séparés, il faut que α > ( (comme sur le schéma donné dans l’énoncé).

La valeur limite de α est égale à ( = λ/a.

1.3.1. Données extraites de l’énoncé : L = 12 cm ; = 1,5 THz ; d = 0,20 mm.

Utilisons la relation (car  pour une OEM)

Un objectif de diamètre 10 cm (0,10 m) sera donc insuffisant pour distinguer les deux points dans les conditions de la question.

1.3.2. Le diamètre de l’objectif (10 cm) est trop petit face à Dmin. Ainsi, il faut diminuer Dmin, et le seul paramètre modifiable est la fréquence  car . Il faut augmenter la fréquence  pour distinguer les deux points ( et  étant inversement proportionnelles).

2. Térahertz et étude de l’Univers.

2.1.  D’après la loi de Wien, la longueur d’onde qui correspond au maximum d’émissivité d’un corps noir à la température de 3 K est :

La fréquence correspondante est donnée par la relation donc

Cette fréquence est bien comprise dans le domaine des rayonnements térahertz (entre 0,1 THz et 30 THz)

2.2. D’après le document sur l’absorption atmosphérique, ces rayonnements de longueur d’onde proche de 1 mm sont totalement absorbés par l’atmosphère et ne peuvent être observés qu’à l’aide d’un satellite.

Remarque :

Le rayonnement fossile a pourtant été découvert par Alan A. Penzias et Robert W. Wilson (Prix Nobel de physique 1978) à l’aide d’un radiotélescope situé sur Terre.

https://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_fdc/impression.html

En effet, le rayonnement fossile possède un spectre dont le pic est situé à une longueur d'onde de 1mm environ, mais il y a émission à une moindre puissance dans d'autres longueurs d'ondes qui ne sont pas absorbées par l’atmosphère.

Compétences exigibles ou attendues :

- Connaître et exploiter la relation de Planck-Einstein :

- Connaître et exploiter la relation

- Connaître et exploiter la relation entre la période ou la fréquence, la longueur d’onde et la célérité

- Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou utiliser le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.

- Exploiter la loi de Wien (1ère S).

- Extraire et exploiter des informations sur l’absorption de rayonnements par l’atmosphère terrestre et ses conséquences sur l’observation des sources de rayonnements dans l’Univers.