BAC S LIBAN 2010     EXERCICE II : L’OSCILLATEUR HARMONIQUE (6,5 POINTS)

http://labolycee.org

Un oscillateur harmonique à une dimension est un modèle d’oscillateur qui intervient dans de nombreux domaines de la physique : mécanique et électricité notamment.

Son évolution temporelle est régie par l’équation différentielle suivante :

Y est une grandeur physique qui varie au cours du temps, comme par exemple, la position x d’un mobile ou la charge électrique q d’un condensateur.

A est une constante positive reliée à la période propre T0 de l’oscillateur par :

.

T0 est indépendante de l’amplitude de la grandeur Y.

1.Le pendule simple.

Un pendule simple a une longueur l égale à 100 cm. La période mesurée T est 
donnée dans le tableau du document 1 de l’annexe à rendre avec la copie.

Donnée : Intensité de la pesanteur : g = 9,81 N.kg-1.

1.1. 	La période propre T0 du pendule simple a pour expression : T0 = 2(.

Calculer sa valeur.

1.2. 	Pourquoi peut-on, d’après le tableau du document 1 ci-dessus, parler 			d’isochronisme des petites oscillations ? Justifier la réponse.

2. Le pendule élastique.

Un solide S est relié à un ressort dont l’autre extrémité est fixe. Le solide de masse 
m égale à 205 g et de centre d’inertie G peut glisser sur un rail à coussin d’air 
horizontal. Le ressort, à spires non jointives, a une masse négligeable et une 
constante de raideur k égale à 10,0 N.m-1. Au repos, G est en O.

Le document 2 de l’annexe à rendre avec la copie schématise le dispositif expérimental.

À un instant t, la position du solide est repérée par l’abscisse x(t) sur l’axe (O, ) : x(t) représente donc également l’allongement du ressort. Un dispositif d’acquisition a permis d’obtenir l’enregistrement du document 3 de l’annexe à rendre avec la copie.

2.1. Équation différentielle.

2.1.1. 	Comment qualifier, d’après le document 3, les oscillations obtenues ?

2.1.2. 	Faire le bilan des forces s’exerçant sur S. Les représenter sans souci 			d’échelle sur le document 2 en annexe à rendre avec la copie.

2.1.3.	Montrer que, dans ces conditions, l’équation différentielle du mouvement 			s’écrit :

2.2. Le pendule est assimilable à un oscillateur harmonique puisque l’équation ci-	       dessus est analogue à l’équation générale donnée en début d’exercice.

2.2.1. Déterminer l’expression de la période propre T0 en fonction de k et de 		      m.

2.2.2. Calculer la valeur de T0.

2.2.3. Déterminer la valeur expérimentale T0,exp en explicitant le raisonnement.

Comparer avec la valeur calculée en 2.2.2.

2.3. Énergies

2.3.1. Comment appelle-t-on les énergies ayant respectivement pour 				      expressions  et  ?

2.3.2. Pour un lâcher sans vitesse initiale, l’équation différentielle a pour 			      solution x(t) = Xm cos.

Montrer que l’énergie mécanique a pour expression Em = .

On rappelle que cos² ( + sin² ( = 1.

2.3.3. Quelle est la valeur minimale de l’énergie mécanique ?

2.4. On réalise différents lâchers sans vitesse initiale en faisant varier l’amplitude.

2.4.1. Calculer l’énergie mécanique lorsque Xm = 1,00 cm.

2.4.2. Combien de valeurs de l’énergie mécanique sont possibles entre Xm= 0 		      et Xm = 1,00 cm : aucune ou un infinité ? Justifier.

3. Le pendule élastique en mécanique quantique.

On considère une molécule diatomique AB vibrant autour de son centre de masse G 
(mA et mB sont les masses respectives des atomes A et B).

On assimile cette molécule à un système de masse µ (appelée masse réduite et telle que ) oscillant par rapport au point G fixe.

Le mouvement est rectiligne sinusoïdal de période propre T0 =  où k est la constante de raideur du ressort équivalent.

Données :

Constante de Planck : h = 6,63 ( 10 –34 J.s ;

Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00 ( 108 m.s-1.

3.1. La mécanique quantique montre que l’énergie de vibration Evib de la molécule 	       est quantifiée. Qu’entend-on par énergie quantifiée ?

3.2. La molécule est assimilée à un oscillateur harmonique de période propre 
	        T0 = 1,95 ( 10 –14 s. Un niveau n d’énergie de vibration est caractérisé par 	
        Evib(n) =  où h est la constante de Planck,  la fréquence de 
	        l’oscillateur et n un entier positif : n = 0, 1, 2, 3, … .

3.2.1. Vérifier que la fréquence  de l’oscillateur vaut environ 5,13 (1013 Hz 		      puis calculer les énergies manquantes dans le tableau du document 4 		      de l’annexe à rendre avec la copie.

3.2.2. Représenter le diagramme en énergie de la molécule sur le document 4 		      de l’annexe à rendre avec la copie en indiquant chaque niveau par un 		      segment horizontal. Que peut-on dire de l’écart entre deux niveaux 			      successifs ?

3.2.3. La transition du niveau caractérisé par n = 0 au niveau caractérisé par 
		      n = 1 correspond à l’absorption d’une radiation. Calculer la longueur 			      d’onde correspondante dans le vide. Cette radiation est-elle visible ?

Justifier.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE : L’OSCILLATEUR HARMONIQUE

Document 1.

| Amplitude (°) | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (s) |  | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 |

Document 2

Document 3

Document 4

# Text boxes

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Evib(n) (10-20 J)

| Niveau n | Evib(n) (10-20 J) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 | 8,50 |
| 3 | 11,90 |
| 4 | 15,30 |

G

x

x(t)

O

x’

G

B, mB

A, mA